## Slide 1: Výstupní periferní zařízení

## Slide 2: Monitory

## Slide 3: Parametry monitorů
Rozlišení
  Počet bodů (PPI) na ose x a y (např. 1920 x 1080)
  Grafická karta + Monitor
  Nativní rozlišení – maximální pro monitor
Úhlopříčka
  Vzdálenost v palcích z rohu do rohu
Obnovovací frekvence
  Rychlost vykreslení
Odezva
  Změna barvy pixelu

## Slide 4: Pixely
RGB
Černá – vypnout vše
Bílá – zapnout vše

## Slide 5: Monitor CRT (Cathode Ray Tube)
Katodové dělo
Maska
  Delta
  Trinitron
  In-Line
Stínítko

## Slide 6: Monitor LCD (Liquid Crystal Display)
Světelný prvek
Tekuté krystaly
Polarizační filtry
  Zdroj střídavého napětí

## Slide 7: Typy LCD
STN (Super Twisted Nematic)
  DSTN displeje ( Double Super Twisted Nematic) – dvě vrstvy STN
TFT (Thin Film Tranzistor)
  Pro každý pixel vlastní tranzistor na ovládání propouštění světla
Typy podle světelného zdroje
  Reflexní – světlo se odráží
  Transmisivní – lampa pod displejem
  Transreflexivní – kombinace

## Slide 8: LED LCD monitory
Jako světelný zdroj se používá LED diody
  Menší spotřeba energii
  Větší kontrast

## Slide 9: Monitor OLED (Organic light-emitting diode)
Vrstva organické látky
  Vyzařuje jas a světlo pro každý pixel

## Slide 10: Další typy monitorů
Plazmové displeje
  Využití plynů neon a argon
  míšení svítících látek skrz ultrafialové záření plazmy
3D displeje

## Slide 11: Projektory

## Slide 12: Parametry projektorů
Rozlišení
Světelný výkon
Kontrast – nejtmavšího a nejsvětlejšího bodu
Životnost lampy

## Slide 13: DLP projektory
Technologie DMD (Digital Micromirror Device)
  Miliony miniaturních zrcadel
Bílé světlo skrz barevný filtr
Každých pár sekund se mění obraz
  Podle natáčení zrcadel
Led projektory – Led diody

## Slide 14: LCD projektory
Technologie LCD (Liquid Crystal Device)
  Zdroj světla – rtuťová výbojka
Soustava zrcadel
  Rozdělení světla na RGB barvy
Polarizační filtry s LCD panelem

## Slide 15: Další typy projektorů
LCoS projektory
  LCoS panely
Laserové pojektory
  Typ I. – jeden laser
  Typ II. – pro každou barvu jeden laser
CRT projektory
  3 projektory každý pro jednu barvu

## Slide 16: Tiskárny

## Slide 17: Parametry tiskáren
Rozlišení – DPI (Dot per inch)
Rychlost – Pages per minute
Cena – Cost per page

## Slide 18: Jehličková tiskárna
Princip jako u psacího stroje
Tisková hlava s jehličkami
  Vyťukávání textu

## Slide 19: Inkoustová tiskárna
Tisková hlavice s inkoustem
  Trysky vyhánějí barvu na papír
Tepelné inkoustové tiskárny
  Tepelné těleso, které zahřeje inkoust
  Bublina vytlačí inkoust do trysky
Piezoelektrické inkoustové tiskárny
  Tlaková vlna skrz rozpínání piezoelektrického krystalu

## Slide 20: Laserová tiskárna
Laser vypálí text na válec, který jej zažehlí na plochu papíru

## Slide 21: Plotr
Hlava s perem – jako kreslení rukou

## Slide 22: 3D tiskárny
Aditivní výroba
  Pokládání vrstev
  Filament

## Slide 23: 3D tiskárny
Resin (pryskyřice) – jedovatá látka
  Zatvrzení vrstvy pryskyřice pomocí ultrafialového záření.

## Slide 24: Barevný model – CMYK
Tiskárny využívají
Cyan – azurová
Magenta – purpurová
Yellow – žlutá
Navíc černá (blacK/Key)
  Proč?
Jak namíchat černou a bílou?

## Slide 25: Reproduktory
Elektrická energie (digitální) na mechanickou (analogovou)
Pasivní – reprodukují zvuk ze zvukové karty (bez zesílení)
Aktivní – umí zesílit zvuk