## Slide 1: Vstupní periferní zařízení

## Slide 2: Polohovací zařízení

## Slide 3: Parametry myší
Technologie (mechanická, optická, laserová)
Citlivost senzorů
Doba odezvy
Ergonomie
Rozhraní pro připojení
Napájení myši
Typy a počet tlačítek
Interní paměť pro makra

## Slide 4: Kuličková myš
Také mechanická myš
InfraLED senzory a fototranzistory
Dva kotouče (horizont a vertikál)
Připojení PS2
Čištění

## Slide 5: Optická myš
Optické snímání povrchu
Snímač CMOS, CCD
Vyhodnocuje procesor
K osvětlení LED (červená)
  Modrá – BlueTrack
Není mechanická
Problémy s povrchy
  Zrcadlo (reflektivní)
  Povrch stejné barvy, jako je LED světlo

## Slide 6: Laserová myš
Pracuje podobně jako optická myš
Místo LED světla  Laserová dioda
Přesnější snímání (menší problémy)

## Slide 7: Bezdrátová optická indukční myš
Napájení skrz elektromagnetickou indukci
Podložka připojena k PC USB

## Slide 8: Ergonomická myš
Vertikální – proti syndromu RSI

## Slide 9: Trackball
Podobně jako u kuličkových myší
Kulička je navrchu  přesné polohování kurzoru
Pro osoby s tělesným postižením

## Slide 10: Trackpoint
Miniaturní joystick
Naklánění pohybuje kurzorem
Tlačítka pod klávesnicí

## Slide 11: Grafický tablet
Pero a podložka
Pro grafiku (kresbu)
LPI (Lines Per Inch)

## Slide 12: Space navigator
Zařízení pro 3D modelování
Space Traveler, Space Explorer a Space Pilot
Používá druhá ruka při modelování
Natáčení, otáčen, atd.

## Slide 13: Touchpad
Náhrada za myš  pro notebook
Dvě vrstvy vodičů
  Mezi nimi tenká vrstva izolantů
Změny kapacit napětí po přiložení prstu
  Počátek změny vyhodnocen, jako dotyk
Funkce skrz poklepání, rolování
  Speciálně rozpoznává

## Slide 14: Dotykové obrazovky

## Slide 15: Rezistivní (odporový)
Několik vrstev  2 tenké elektricky vodivé (mezera mezi nimi)
Tlak (dotyk) na displej stlačí vrstvy k sobě  zvýší se napětí v místě dotyku
Malá cena (dotyk čímkoliv)
Postupem času se poškozuje

## Slide 16: Kapacitní
Dvě transparentně vodivé vrstvy
V rozích elektrody (lehké napětí)
Dotyk naruší pole
Musí se dotýkat vodivý předmět
  Prst fajn, ale s rukavicemi je problém
Mechanicky odolný

## Slide 17: Infračervené záření
InfraLED diody (vertikálně a hori.)
Snímání skrz fototranzistory
Cokoliv, co síť naruší (dotyk)
Není nutné se dotýkat

## Slide 18: SAW
Surface Acoustic Wave – s povrchovou akustickou vlnou
Ultrazvuk
Dva přijímače a vysílače
Dotyk (útlum signálu)
Měkké předměty

## Slide 19: Porovnání technologii

## Slide 20: Snímání pohybu
Motion capture (u filmů  animace)
Kinect
Kamery (laserová mřížka)

## Slide 21: Klávesnice

## Slide 22: Čistě mechanické klávesy
Secvakne spínač  návratový mechanismus („klapnutí“)
  Pružina a svorka
Dlouhá životnost

## Slide 23: Mechanické klávesy s pěnovým prvkem
Na spodu tlačítka pěnový prvek (má na sobě vodivou folii)
Při stisknutí klávesy dopadne na tištěné spoje (utvoří se kontakt)
Dnes se nepoužívá…

## Slide 24: Klávesy s kapacitními spínači
Jediný bez principu  stlačení dvou spojů (kontakt)
Dotyk změní kapacitu

## Slide 25: Fóliové klávesnice
Sepnutí kontaktu přes ochrannou folii

## Slide 26: Membránové klávesnice
Klávesnice oddělené membránovou
Vysoká odolnost
Nevhodné ke psaní

## Slide 27: Magnetické klávesnice
Klávesy  permanentní magnet
Pod nimi Hallova sonda
  Detekuje změnu elektromagnetického pole
Bezkontaktní sepnutí

## Slide 28: Senzorické klávesy
Kontakty těsně u sebe (stačí přejet prstem)
Lehká vrstva potu na prstě vytvoří vodivé spojení mezi kontakty

## Slide 29: Laserová virtuální klávesnice
Promítání klávesnice na povrch (jeden laserový senzor)
Snímač (druhý senzor) snímá plochu
Bezdrátový přenos do PC

## Slide 30: Ergonomické klávesnice
Pro lepší držení rukou (někdy i na dvě části)

## Slide 31: Herní zařízení
Gamepad
Joystick
Volant
A spousta dalších…

## Slide 32: Skenery, webkamery, mikrofon

## Slide 33: Webkamera
Kamera připojená k PC s možností streamovat obraz
Senzor CMOS, nebo CDD

## Slide 34: Skenery
Princip – odrážení světla od předlohy
  Fotocitlivá dioda
  CCD prvek – tři řádky (RGB) → snímač převádí intenzitu odrazu na el. signál (mění na digitální)
Ruční – čárové kódy (obchod), nebo C-pen (text)
Stolní
Knižní
Filmový – čtení filmových diapozitiv
Bubnový – PMT (Fotonásobič) + kapalina
3D skener – laserové paprsky (snímá v mřížce)

## Slide 35: Mikrofon
Kondenzátorový mikrofon
  Akustické kmity rozechvívají membránu  ovlivňuje kapacitu kondenzátoru
  Změna  převod na elektrický signál
Elektretový mikrofon
  Podobně jako kondenzátorový (jen má elektro)
Dynamický/Membránový mikrofon
  Cívka v magnetickém poli (perma magnet)  elektrický proud
Páskový mikrofon
  Membrána (kovový pásek) v magnetickém poli

## Slide 36: Mikrofon
Uhlíkový mikrofon
  Membrána stlačuje uhlíková zrnka
Piezoelektrický mikrofon
  piezoelektrický jev: stlačováním či ohybem některých materiálů  elektrické napětí