## Slide 1: Pevný disk (HDD)

## Slide 2: Základní informace
Veškeré informace jsou v něm uložené.
Uživatel nemusí rozumět jeho funkci
  Komunikaci s ním zařizuje OS
1953 IBM – 1. pevný disk
  Data ve stopách na magnetickém povrchu diskové plotny (otáčela se)
  Nad plochou čtecí a zápisová hlava
  60 cm ploten; 5 MB; 1 tuna; 35000 USD

## Slide 3: Vývoj pevných disků

## Slide 4: Jak funguje HDD dnes?
Vlastně… To není úplně jinak.
Disk tvoří:
  Skleněné/kovové plotny – tenká magnetická vrstva
  Nad každou plotnou – magnetická čtecí hlava (slouží i pro zápis)
Data se ukládají pomocí zmagnetizování místa (cívka v čtecí hlavě)
Čtení probíhá podobně – cívka přejíždí nad plotnou
  Zmagnetizovaná/Nezmagnetizovaná – 1/0

## Slide 5: Organizace disku
Uspořádání disku – Geometrie disku
Magnetický povrch plotny dělíme
  Stopy
    Očíslované (0. stupnice na vnějším okraji)
  Sektory
    Nejmenší adresovatelná jednotka disku
  Cylindry
    Všechny sektory ploten nad sebou
      Jeden cylindr tvoří pomyslně jeden dutý válec
    Rovnoměrné využití hlav
    Disk se neplní po plotnách, ale po cylindrech

## Slide 6: Jak to vidí OS?
OS pracuje s jednotkou – cluster
Jednotlivé clustery shlukují v sobě určitý počet sektorů
  Podle použití souborového systému (NTFS, FAT32)
Velikost clusterů je volitelná

## Slide 7: Čtení a zápis
Hlavička (cívka) na rameni
Cívka pod proudem  magnetický tok
  Zmagnetizovaní daného místa
  Vznikají magnetické reverzace
    Mění se směr magnetizace
Při čtení
  Cívka reaguje na povrch s mag. reverzací
  Magnetický tok zpracován jako elektrický impuls

## Slide 8: Připojení HDD
Dříve rozhraní IDE (paralelní ATA, neboli PATA)
  16 vodičů  málo
Nahradilo Seriál ATA (SATA)  komplexnější

## Slide 9: Solid-state drive (SSD)

## Slide 10: Solid-state drive (SSD)
Armáda (potřeboval nemechanické disky)
Připojení
  SATA
  PCI Express
Není mechanická část – vyšší přenosová rychlost (bez hluku)
Flash paměti

## Slide 12: Logický disk

## Slide 13: Fyzický a logický disk
Fyzický disk – reálný kus HW
Logický disk – to, co se zobrazuje uživateli (nejčastěji písmeno „C:“)
Jeden fyzický disk může obsahovat více logických disků

## Slide 14: Části logické struktury
MBR (Master boot record) – tabulka souborového systému
  Záznam na začátku disku (nultá stopa, první sektor)
  Dvě části:
    Zaváděcí záznam – program (spouští BIOS)  načíst tabulku oblastí a najít, odkud načíst OS
    Partition table (tabulka oblastí) – informace o dělení disku na jeho oblasti

## Slide 15: Oprávnění
Diskové kvóty
  Admin může nastavit uživateli maximální místo na disku a počet souborů
Druhy oprávnění
  Úplné řízení (všechno může)
  Měnit (mazání a změny)
  Číst a spouštět
  Zobrazovat obsah složky
  Čtení
  Zapisovat

## Slide 16: Rozdělení oddílů (partitions)
Primární oddíly (Primary partitions)
  Každý disk maximálně 4 takové oddíly
  Z nich načítá OS
  Windows nejvýše jeden (povinný)
  Linux používá čtyři
Rozšířený oddíl (Extended partition)
  Vytvoří se jako druhý  v něm se vytváří více logických disků
Logické oddíly (Logical partitons)
  V nich samotné logické disky
  Označení podle písmene (D:,E:,F:,…)

## Slide 17: Rozdělení oddílů (partitions)

## Slide 18: Přidělování diskového prostoru
Přidělování souvislých oblastí
  Nejjednodušší způsob. U této metody zabírá konkrétní soubor množinu sousedních clusterů na disku.
    Menší potřeba posunů diskové hlavy
    Délka hledání volného prostoru, problémy s růstem souborů a častá potřeba reorganizace dat.
Přidělování nesouvislých oblastí disku metodou zřetězení
  Ukládaný soubor je rozdělen na části (fragmenty), které jsou zapsány na různá místa disku, kdy každá část konkrétního souboru zná adresu další části téhož souboru. Jde o jednoduchý a rychlý princip, jelikož stačí uchovávat pouze počáteční adresu.

## Slide 19: Přidělování diskového prostoru
Přidělování nesouvislých oblastí s využitím mapy souboru
  I zde je soubor fragmentován, tedy rozdělen na určitý počet částí. Ke každému souboru existuje mapovací tabulka souboru MTS, v níž je zaznamenáno obsazení clusterů na disku jednotlivými částmi souboru.

## Slide 20: Fragmentace disku
Vnitřní fragmentace
  Když malý soubor zabere celý cluster, který je dál nevyužit
Vnější
  Jeden soubor na více fragmentech na více částích disku
  Řeší to defragmentace
    Roztroušené kusy souboru (fragmenty) přesun blíže k sobě.

## Slide 21: Obnova smazaných souborů
Pokud uživatel smaže nějaký soubor
  Na disku je jeho místo kdykoliv k přepsání, ale dokud to místo něco reálně nepotřebuje, tak fyzicky stále soubory existují
Specializované programy na obnovu
  Analyzují disk (hledá smazané soubory)
Největší šance je pokud se dál nezapisuje na disk
  Může udělat i restart

## Slide 23: Souborové systémy

## Slide 24: Základní informace
Soubory musí být na daném disku uloženy podle nějakých pravidel
   Souborový systém!
Vznikaly s vývojem nějakého OS, či pro zápis na nějaké medium
Uživatel se díky němu zabývá jen logickou strukturou informace

## Slide 25: FAT (File Allocation Table)
Princip dvou tabulek, které obsahují informace o obsazení clusteru
Různé verze:
  FAT 16
    16 bitové adresování (65536 clusterů(216 bitů))
  FAT 32
    32 bitové adresování (hranice velikosti oddílu 2 TB)
Chybovost FAT
  Problémy s fragmentací souborů
  Ztracení informací
  Překřížené hledání souborů

## Slide 26: Alokační tabulka
Popisuje každý cluster logického oddílu
Hodnota v tabulce určuje, jestli je cluster
  Využíván souborem
  Volný
  Poškozený
Pokud soubor přesahuje cluster je v tabulce napsáno v jakém clusteru pokračuje
V NTFS – více údajů
  Podporuje Žurnálnování

## Slide 28: NTFS (New Technology File Systém)
OS Windows 2000 a vyšší
Veškeré velikosti clusterů
16 bitové kódování (Unicode) – libovolný jazyk pro pojmenování
Lze zrekonstruovat poškozené soubory
Oproti FAT
  Žurnálování
  Zabezpečení
  Komprese dat

## Slide 29: Žurnálování
Pokud během zápisu dat dojde k havárii  zůstane souborový systém v nekonzistentním stavu – Při dalším startu se nekonzistentní data opraví
Během zápisu dat probíhá i zápis do speciální souboru (záznam), kam se zapisuje průběh operace a jde zde dohledat, kde došlo k výpadku.

## Slide 30: NTFS (New Technology File Systém)
Přidává metadata – 16 speciálních skrytých souborů
  Master File Table (MFT) – databáze
MFT si vyhradí 12% disku