## Slide 1: Počítačové sítě
Inspirace prezentace Mgr. Koutek

## Slide 2: Co je síť?
Spojení 2 či více počítačů
K čemu to je dobré?

## Slide 3: Typy sítí dle rozlehlosti
WAN – Wide Area Network
  stát, kontinent, svět
  pronajatá kabeláž, optický kabel, satelit, WiFi...
MAN – Metropolitant Area Network
  území města
  wifi, ethernet (optický kabel)
LAN – Local Area Network
  místnost, budova, až několik budov
  ethernet (metalická kabeláž), wifi
PAN – Personal Area Network
  například mobil a PC
  nejčastěji bluetooth, USB

## Slide 4: Typy sítí dle technologie
Ethernet
  spojení počítačů pomocí kabelu (optická / metalická kabeláž)
WiFi
  bezdrátové spojení zařízení na větší vzdálenosti (různé frekvence a technologie)
Bluetooth
  bezdrátové spojení různých zařízení
Sítě mobilních operátorů
  LTE, 4G, 5G, Edge, …
Různé průmyslové sítě
  v průmyslových provozech
  pro specifické účely s různými požadavky
  např. pro čidla, ovládání motorů, …
IoT sítě pro zařízení Internet of Things

## Slide 5: Struktura sítě
komponenty / hardware / kabeláž
  připojené počítače a zařízení
  kabeláž, spoje (datové linky, kanály)
  aktivní prvky (router, switch, přístupový bod, …)
topologie
  vzájemné uspořádání komponent

## Slide 6: Topologie

## Slide 7: Kabeláž
Kabelová síť = Ethernet
  Kroucená dvojlinka
  Optický kabel
Kroucená dvoulinka
  metalická kabeláž
  RJ-45 koncovka
  Krátká vzdálenost
Optická kabeláž
  Světlo = informace
  Dlouhá vzdálenost

## Slide 8: Optický kabel

## Slide 9: Optický kabel

## Slide 10: Optický kabel

## Slide 11: Optický kabel

## Slide 12: Komponenty / Hardware
Síťová karta (NIC) s portem pro konektor RJ-45 / WiFi
Router (směrovač)
  slouží ke spojení 2 sítí – tzv. routování
  například ke spojení lokální sítě s internetem
Switch (přepínač)
  když máte málo RJ-45 portů v routru
  pamatuje si, kde je jaký počítač/zařízení připojeno
  funguje jako spojovatelka v rámci lokální sítě

## Slide 13: Komponenty / Hardware
Modem = modulátor demodulátor
  zařízení pro přenos digitálních dat pomocí analogové přenosové trasy
  přenosová trasa může být telefonní linka, koaxiální kabel, radiový přenos, …
  pokud umožňuje připojení více počítačů nazýváme ho routerem (např. ADSL router)
  v případě mobilních sítí – zařízení umožňující připojení do sítě daného typu (3G, 4G, …)

## Slide 14: WIFI

## Slide 15: Výhody/Nevýhody
Výhody
  mobilita
  rychlé pokrytí plochy
  nejsou nutné stavební úpravy většího rozsahu
Nevýhody
  pomalejší než Ethernet
  větší chybovost
  má data létají vzduchem › zabezpečení?
  volná pásma bezdrátového přenosu již nestačí

## Slide 16: Hardware
Access Point (AP, přístupový bod)
  vysílá SSID (název wifi)
  klienti se k němu připojují
  obvykle potřebuje další aktivní prvek, aby síť mohla fungovat
  k dalšímu prvku je připojen kabelem
Wifi router
  funguje jako AP, switch a router
  poskytuje DHCP, DNS a je výchozí branou (gateway)

## Slide 18: Nastavení WiFi sítě
SSID = název sítě
šifrování provozu sítě: WPA2
  poskytuje zabezpečení sítě
  bez znalosti klíče se do sítě nepřipojíte
  data jsou šifrována = ochrana proti odposlechu
Zabezpečení sítě?  Změnit heslo k síti i k administrativě

## Slide 19: Jak dostat data z A do B?
velký problém rozdělíme na menší problémy – vrstvy
menší problémy řešíme ve vrstvách odděleně
jednotlivá řešení menších problémů si vrstvy předávají podobně jako na výrobní lince
  na začátku základní díl (zpráva)
  zaměstnanci (vrstvy) postupně přidávají obaly, jak jede díl po pásu
  na konci zpráva zabalená do několika vrstev obalů
  postup lze i obrátit – postupně odstraňovat vrstvy obalů až získáme původní zprávu

## Slide 20: Vrstvy
síť organizována na úrovni vrstev – model OSI
původní model má 7 vrstev, zjednodušen na 4
ve vrstvě se pracuje dle určitých pravidel = protokolu

## Slide 26: MAC adresa (fyzická adresa)
určuje zařízení v rámci LAN
přidělen síťové kartě při její výrobě, rodné číslo síťové karty
zapisuje se pomocí hexadecimálních číslic (48 bitů)
např. 01-23-45-67-89-ab / 01:23:45:67:89:ab / 0123.4567.89ab
první polovina přidělena výrobci (= dle MAC lze určit výrobce)
jedinečnost druhé poloviny zaručuje výrobce

## Slide 27: IP adresa
jednoznačně určuje počítač v rámci sítě
lze zní určit zda PC do té či oné sítě patří
něco jako telefonní číslo počítače/zařízení
2 verze
  IPv4 (např. 173.194.122.8)
  IPv6 (např. 2001:0718:1c01:0016:0214:22ff:fec9:0ca5)

## Slide 28: Síťové porty
čísla v rozsahu 1 až 65535 určující konkrétní aplikaci v rámci jednoho počítače/serveru
TCP i UDP mají svůj nezávislý rozsah portů
píše se za IP a je oddělen dvojtečkou (IPv4)
např: 173.194.122.8:80
  na serveru může být ve firewallu otevřeno více portů pro různé aplikace
  80 je port webového serveru

## Slide 30: Některé protokoly
HTTP/HTTPS – přenos WWW stránek
FTP/FTPS – přenos souborů a práci s úložišti dat
IMAP, POP3 – přijímání pošty
SMTP – odesílání pošty
TCP – přenos balíčků dat (paketů), garantuje doručení i správné pořadí
UDP – negarantuje doručení ani správné pořadí
IP – doručuje/směruje datagramy na základě IP adresy

## Slide 31: Protokol DNS (Domain Name System)
Pro překlad IP adres na doménové názvy a obráceně
pro člověka je IP těžko zapamatovatelná
IP jsou přiřazeny symbolické názvy (doménové)
překlad probíhá od domény 1. řádu (.cz, .org…)
překlad zajišťují DNS servery, které si dotaz předávají
  kořenové DNS
  pro národní domény
  pro obecné domény
  lokální DNS servery
  (servery providerů

## Slide 34: Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
služba/server poskytující automatické nastavení IP protokolu při připojení do sítě
přidělí zařízení IP adresu, masku / délku předpony sítě a DNS server(y)
zajišťuje, že je pro každé zařízení má unikátní IP
služba DHCP běží na serveru nebo routeru v síti
umožňuje rezervovat adresy pro konkrétní zařízení dle MAC adresy

## Slide 35: Protokol DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
služba/server poskytující automatické nastavení IP protokolu při připojení do sítě
přidělí zařízení IP adresu, masku / délku předpony sítě a DNS server(y)
zajišťuje, že je pro každé zařízení má unikátní IP
služba DHCP běží na serveru nebo routeru v síti
umožňuje rezervovat adresy pro konkrétní zařízení dle MAC adresy

## Slide 36: Internet
URL
  Uniform Resource Locator
  předpis odkazu na zdroj (např. webovou stránku)
Drátové technologie
  Optický kabel
  Kabelová TV
  xDSL (ADSL, VDSL…)
Bezdrátové technologie
  WiFi
  Mobilní připojení

## Slide 37: Internet
FUP
  maximální objem dat, který je možné stáhnout za určité období (obvykle měsíc)
  pak se rychlost sníží na minimum
Agregace
  sdílení rychlosti (kapacity) připojení více zákazníky
  celková kapacita se dělí mezi zákazníky dle vytížení
  např. agregace 1:20 na 20 Mbit/s = když budeme stahovat všichni najednou tak max. 1 Mbit/s

## Slide 39: Příkazy
ping www.google.com
  odezva serveru, za jak dlouho mi odpoví
ipconfig /all
  vypíše aktuální nastavení všech síťových adaptérů
tracert www.google.com
  trasování cesty paketů (dat) k serveru